## Slide 1
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ЕЕ, ОБЛАСТ ВРАЦА, 30.11.2021 г.

## Slide 2
ТЕМИ:
Енергийна ефективност при комбинирано използване на термопомпи и ВИЕ;
Паспортизация на сгради, общинска собственост;
Енергийна ефективност в едно- и многофамилни жилищни сгради.

## Slide 3
ТЕМА: ЕЕ ПРИ КОМБИНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ И ТЕРМОПОМПИ

## Slide 4
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕРМОПОМПАТА?
Термопомпата (ТП) е високотемпературен клас хладилна машина, чиито приоритет е повишаване на температурното ниво на топлоносител ( 50 - 55°С), за сметка на охлаждащата й способност. Целта е получаване на полезна за човека топлина чрез извлечена безплатна енергия от околната среда.

## Slide 5
Термопомпите - използват безплатна енергия от два вида.
Енергия от земята: Най-постоянният, сигурен и достъпен енергоизточник на топлина енергия е акумолираната в земната кора топлина. Съгласно §1,т.8 от ЗЕВИ това е „геотермална енергия“, т.е. възобновяема енергия. Температурата на земята на дълбочина под 2 м е относително постоянна- 10-15 0С. Поддържа се от слънцегреенето и чрез движението на водата под земята. Добива се лесно чрез система:
затворен кръговрат чрез сондажна двойка, или
затворен кръговрат чрез земна серпантина, или
отворена система чрез водата от кладенец;
За нормалната и високоефективна работа на термопомпите тази топлина е напълно достатъчна.
В режим "Отопление" термопомпата загрява вътрешната отоплителна инсталация до 40º-50º, а бойлера над 60º. като отпадъкът е студ който отива в земята. В режим "Охлаждане" ползва директно температурата на земята, а може допълнително водата да се охлажда до 7ºС.

## Slide 6
Енергия от въздуха:В околният въздух се съдържа топлинна енергия, която се извлича чрез вентилаторни топлообменници, но при по ниска ефективност. Проблемът е, че плътността на въздуха като материя е ниска и съответно количеството топлинна енергия е сравнително ниско. Независимо от това, тази топлина е достатъчна за работа на въздушните термопомпи. Те се делят на две основни групи:
"сплит" – системма от две тела (вътрешно и външно). Това са т.н. климатици;
"чилъри" - външна машина за централизирана климатизация.
Друг съществен проблем е променливата температура на околния въздух, като при външни температури около 0º започва процес на замръзване на влагата във въздуха, което допълнително затруднява извличането на енергия. Този факт ограничава ползването на термопомпи с енергоизточник околния въздух за отопление при температури под -8ºС. За това те не са подходящи за високо планинските райони и райони с по-ниски зимни температури. За преодоляване на този недостатък се ползват модели комбинирани с електрически нагревател, което повишава потреблението на ел. енергия, съобразно мощността на нагревателя и цената на устройствата с около 4-5 %.

## Slide 7
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ТЕРМОПОМПАТА
(ЗА ЗЕМНО СВЪРЗАНА СИСТЕМА В РЕЖИМ „ОТОПЛЕНИЕ“)

## Slide 8
В лявата част на фигурата в предходния слайд са показани схемите на двете затворени земносвързани системи, в дясната принципа на преобразуване на топлината. Принципът на действие е аналогичен при всички системи.
Реално термопомпата отнема от природата топлинната енергия необходима за отопление на определен затворен обем! Тя се състои от две топлообменни части - "студена" (топлообменник - изпарител на фреон) и "топла" (топлообменник кондензатор на фреон).
При изпарение на фреона температурата става много ниска (минус 5-10ºС – работа аналогична на хладилник) и той охлажда водата в изпарителя. При повишаване на налягането на фреоновите пари с компресора, фреонът започва да се кондензира в течност (като отделя топлина с температура до +80 ºС) и загрява водата в кондензатора с която се отоплява потребителя. Осъществява се процес на затопляне на сградата за сметка на охлаждане на земята. В режим „охлаждане“ процесът е обратен.
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ТЕРМОПОМПАТА
(ЗА ЗЕМНО СВЪРЗАНА СИСТЕМА В РЕЖИМ „ОТОПЛЕНИЕ“)

## Slide 9
Количество топлинна енергия при изпарение е приблизително равно на количеството енергия отдадено при кондензация. Реално земята е огромен топлинен акумолатор и при целогодишно почти постоянна температура в дълбочина под 2м от плюс 10-14ºС термопомпата ползва сигурен БЕЗПЛАТЕН енергиен източник.
В двете топлообменни части на термопомпата се движи приблизително еднакво количество вода на час, т.е. количеството безплатна енергия, която сме взели от земята е толкова колкото сме получили в отоплителната ни система. Разликата е в качеството - отнели сме я на 14 градуса, а сме я получили в радиатора на 50 градуса.
За процеса се използва ел.енергия само за механика. Потребената ел. енергия зависи от температура на водата, измерена на изхода на термопомпата и температурата на първичния източник.
ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ТЕРМОПОМПАТА
(ЗА ЗЕМНО СВЪРЗАНА СИСТЕМА В РЕЖИМ „ОТОПЛЕНИЕ“)

## Slide 10
КОЕФИЦИЕНТ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Коефициентът на трансформация (СОР) е основна характеристика за всяка термопомпа. Представляма число отразяващо съотношението на отдадената в сградата топлина (в kWh ,измерена с топломер) и използваната от термопомпата електрическа енергия (в kWh, измерена с електромер) за отределен период от време.
Коефициентът на трансформация отразява ефективността на термопомпата. Колкото по-голямо число е СОР, толкова по-голяво количество топлина се получава за единица потребена от термопомпата ел. енергия. Теоретично коефициентът на трансформация може да достигне стойност над 8 , т.е. за 1 kWh потребена ел. енергия термопомпата може да произведе над 8 kWh топлинна енергия. На практика стойността на този коефициент за най-широко разпространените и използвани в бита термопомпени инсталации се движи в границите между 1:2,5 до 1:4,5.
Коефициентът на трансформация зависи от температурата на природния топлоносител (земния слой или външния въздух.) и желаната температура на полезния изход на термопомпата. Колкото е по-висока температурата на първоизточника и по-ниска вторичната температура към консуматора на топлина, толкова по висока е ефективността от използването на термопомпената инсталация. Температурата на външния въздух варира, докато температурата на земния слой и целогодишно постоянна.

## Slide 12
ВИДОВЕ ТЕРМОПОМПИ
( СПОРЕД ТЕРМОИЗТОЧНИКА)
ТЕРМОПОМПА(WW)(вода-вода)
Извлича топлинна енергия от земята по 3 начина. Най-надежният доказан в практиката е вариант със земна серпентина. Нарича се земносвързана затворена система. Надеждна, евтина, лесно изпълнима. Отоплява с +50ºС сградата и бойлера до +60ºС, като през лятото охлажда сградата. Този модел е максимално ефективен , икономически изгоден и не се влияе от външната температура.Състои се от един корпус с вградени два водни топлообменника. Един през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и един за свързване с вътрешна тръбна инсталация. Монтира се вътре в сградата. Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори или лири, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. Преимущество е че през лятото охлаждането на помещенията може да става индиректно с температурата на земята без разход на електроенергия за термопомпата. Работи високоефективно без значение каква е температурата на външния въздух.

## Slide 13
ТЕРМОПОМПА(AW)(въздух-вода)
Извлича топлина от околния въздух с външното си тяло. Чрез вътрешното загрява вода за отопление и за бойлер +50ºС . През лятото охлажда водата в сградната инсталация до +7ºС и климатизира всички помещения. Използва се и за отопление на басейни, джакузи, бойлер и др. Мощността при ниски външни температури(под -10) се коригира с вграден нагревател.
Недостатък е работата им през зимата, когато температурите падат под 0 градуса (замръзва външното тяло). Новите модели термопомпи AW имат вграден допълнителен програмируем нагревател за работа до - 20ºС.
КОМБИНИРАНА ТЕРМОПОМПА (AWW)- въздух/вода-вода
Извлича топлина от околния въздух или от земята.
Състои се от две вентилаторни секций - за външен въздух и за вътрешен въздух. Съчетава функциите на всички горни модели. Перфектно техническо решение с най-висока ефективност - защото по времена работа избира автоматично по-добрия енергоизточник. Работи високоефективно без значение каква е температурата на външния въздух.

## Slide 14
ОБОБЩЕНИЕ
ТП отнема и пренася чрез топлоносител топлина от първоизточника (земята или околния въздух), повишава или понижава температурата и затопля или охлажда помещението в зависимост от режима на работа (отопление или охлаждане).
ТП пренася топлинна енергия от първоизточника до крайния потребител, като само променя температурата й, без да я преубразува в друг вид енергия на крайното потребление. В този смисъл ТП не е типиченВЕИ по смисъла на ЗЕВИ, но като като специфичен посредник, на възобновяема енергия между източника и потребителя се счита за ВИЕ.

## Slide 15
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ С ТП
Енергийни спестявания : Като уред за климатизация на затворени пространства, ТП е потребител на ел. енергия. Тази енергия не се преобразува в топлинна енергия за отопление, а се преобразува в механична енергия, необходима за преноса на безплатната топлина от първоизточника и за нагнетяване на хладилния газ в компресора.Получената топлинна енергия в консуматора е толкова пъти по-голяма от потребената ел. енергия, колкото коефициента СОР на ТП е по-голям от единица. Спестената енергия от въвеждането на ТП за климатизация на даден затворен обем е разлика от потребената енергия за отопление на този обем с друг климатизатор и потребената от ТП ел. енергия. За целта е необходимо двете енергии да са измерени в kWh и да се поддържа една и съща температура в сградата

## Slide 16
Пример: Подменяме локална отоплителна инсталация на сграда с водогреен котел на течно гориво с термопомпа.За поддържане на нормативно определения микроклимат в сградата преди промяната средногодишно инсталацията потребява А [kg] количество дизелово гориво. След подмяна на системата за отопление с ТП годишното потребление на ел.енергия от ТП е В [kWh].
За да определим икономията на енергия от въвеждането на ТП преобразуваме потребеното количество дизелово гориво в енергиен еквивалент: Q=A Кe [kWh],
Където: А-количеството дизелово гориво; Kе - коефициент на енергиен еквивалент на дизеловото гориво; Q- енергийния еквивалент на потребеното дизелово гориво.
Спестеното количество енергия е разлика от енергийния еквивалент на дизеловото гориво и количеството потребена от ТП ел. енергия :ΔQ= Q-B[kWh],

## Slide 17
Спестени количества въглероден двуокис (СО2 ):Спестеният СО2
от въвеждането на ТП за климатизация на даден затворен обем е разлика от емитираните количества при отопление на този обем с друг климатизатор и количествата емитирани от потребената от ТП ел. енергия. За горния пример, количеството СО2 от изразходваното А количество дизелово гориво е произведение от количеството гориво и неговия коефициент К СО2А на екологичен еквивалент: СО2А = А К СО2А , [kg], а количеството СО2 от изразходваната от ТП В количество ел.енергия е : СО2B = BK СО2B , [kg]
Спестеното количество СО2 е: ΔСО2 = АСО2 - ВСО2 = А KСО2 А - В KСО2В [kg].
Спестени количества въглероден двуокис (СО2 ) при ТП, захранвана от ВЕИ: Производството на ел.енергия от ВЕИ не генерира СО2 , т.е. СО2B =0 и ΔСО2 = АСО2

## Slide 18
Спестените финансови F средства са разлика от финансовите приходи P и финансовите разходи R от въвеждане на инсталацията в експлоатация - F=P-R; Изчисленията се правят за определен период от време, най-често за една година.
Приходите P се определят от стойността £ [лв.] на спестеното гориво/енергия. За целта енергийния еквивалент на изчислените икономии на горивата следва да се преобразува в натурални показатели и да се умножи по цената λ [лв./kg] на спестеното гориво. Преобразуването (по разгледания пример) се извършва като енергийния еквивалент на спестените горива се разделят на енергийния коефициент Кee на горивото : ΔA=ΔQ/ Кe , [kg ] ;
P= £ =ΔA λ= ΔQ λ / Кe [лв.]
    Спестени финансови средства

## Slide 19
Годишните разходи R са сума от:
Експлоатационни разходи - ремонт, сервизно обслужване, профилактика, за ел. енергия и др.п.
Разходи за персонал;
Разходи за откупуване на вложените средства за изграждане на инсталацията.
Годишните разходи с течение на времето са променлива величина. Примерно, в зависимост от предприетата схема за възстановяване на вложените, средства годишните разходи за възстановяване на инвестицията може да са различни за различните години, а след изтичане срока на откупумане тези разходи ще са нулеви. В същото време нарастват експлоатационните разходи и разходите за персонал. В образеца на годишен отчет на АУЕР е приета опростена схема чрез т.нар. статичен срок на откупуване.

## Slide 20
Комбинирано използване на ТП и ВЕИ:Всяка ТП за нормалната си работа по предназначение се нуждае от ел. енергия, без значение какъв е източникът на тази енергия. Използването на ел. енергия, произведена чрез изкопаеми горива, е свързана с емитирането в околната среда на високи стойности въглероден двуокис. Екологичтият коефициент на такава ел. енергия е най-висок в сравнение с всички останали горива и енергии - 0,819 kg/kWh. При производството на ел. енергия от ВЕИ (без биомаса и сметищен газ) не се отделят парникови газове и захранването на ТП с такава енергия е напълно екологично чисто.
Освен ТП, от изградената инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ може да се включват и други консуматори (при наличие на мощност на ВЕИ) – вътрешно осветление, СВИО, офистехника и др.,
което ще увеличи екологичния ефект.

## Slide 21
Приложими инсталации за ел.енергия от ВЕИ
Фотоволтаични централи (ФтЕЦ). Произведената ел.енергия е изцяло екологично чиста. Екологичният ефект спрямо ТП се определя от количеството СО2 , емитирано от производството на заменената ел.енергия с енергия от ВЕИ . Този ефект може да се увеличи при захранване и на други потребители на ел.енергия от ФтЕЦ.
Вятърни централи (ВтЕЦ). Произвеждат изцяло екологично чиста ел.енергия. Разликата от ФтЕЦ е във възобновяемата енергия,която се преобразува в електрическа и във времевия период от годината, когато инсталациите работят най-ефективно. Екологичният ефект е същият, както при ФтЕЦ.

## Slide 22
Слънчеви колектори за БГВ. Екологичният ефект на тази инсталация спрямо ТП е косвен. Чрез нея не се произвежда ел.енергия. Потребената от ТП ел. енергия зависи от температурата на източника на топлина ( околния въздух и/или земята) и от температурата на изходящия от ТП топлоносител за отоплението/охлаждането на помещението и/или водата в бойлера за БГВ.При постоянна температура на първоизточника ефективността на ТП зависи изцяло от температурата на изходящия топлоносите. Необходимата температура за отопление е 45-50ºС, а за БГВ 60+ºС. При захранване от мрежата,когато бойлерът не е включен към ТП, температурата наизходящия топлоносител ще е по-ниска, разходъд на ел. енергия ще е по нисък и екологичният ефект по-висок.
Екологичният ефект се определя от екологичният ефект на разликата от потребената ел.енергия при включен бойлер към ТП и тази, потребена при ТП без отопление за БГВ.
При захранване от ВИЕ няма реален екологичен ефект.

## Slide 23
ТЕМА: ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

## Slide 24
ВЪВЕДЕНИЕ
Редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти на строежите (сградите и строителните съоръжения), тяхното съдържание и обхват са регламентирани с НАРЕДБА № 5 за техническите паспорти на строежите на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка, единствено компетентен да се произнася по въпроси на издаването и съдържанието на техническите паспорти на сградите е министърът на регионалното развитие и благоустройството, до колкото друго не е указано с нормативен акт.
Съгласно чл.5 , т.4. от НАРЕДБА № 5 , в частI, раздел IV „Сертификати“, освен други упоменати сертификати се съдържа и сертификат за проектни енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 31,ал.4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В тази връзка направеното по-долу изложение е сведено само до основните моменти при издаването на сертификати за енергийни характеристики на сградите като неразделна част от техническия паспорт на сградата.

## Slide 25
Условията и редът за изадаване на сертификат за проектни енергийни характеристики (ЕХ) за нова сграда и на сертификат на сграда в експлоатация нормативно са уредени с НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Формата и съдържанието на на сертификатите е показано в Приложение №1 „ Образец на сертификат на нова сграда“ и Приложение №3 „Образец на сертификат за сграда в експлоатация“ към наредбата.
Сертификатите се издават от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, след възлагане с писмен договор от възложителя/ собственика.
Сертификатът за проектни ЕХ се издава преди въвеждане на сградата в експлоатация, ако са спазени или са постигнати по-добри ЕХ на сградата от проектните ЕХ. Сертификатът за проектни енергийни характеристики може да се издаде въз основа на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията заенергийна ефективност преди подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж на сградата по задание на възложителя/ собственика.

## Slide 26
Възложителят/собственикът на нова сграда предоставя заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики към заявлението по чл. 177, ал. 1 ЗУТ за въвеждането на сградата в експлоатация.
Сертификатът за проекттни ЕХ се издава за срок от 6 (шест) години. В срок не по-рано от 3 и не по-сно от 6години от въвеждане в експлоатация собственикът на сградата следва да придобие сертификат за сграда в експлоатация.
Сертификатът на сграда в експлоатация се издава след извършено обследване за ЕЕ на сградата.
Сертификатът на сграда в експлоатация се издава за срок на действие съгласно чл.16 от Наредба №Е-РД-04-1
Нов сертификат на сграда в експлоатация, след изпълнение на предписани с обследването мерки за подобряване на ЕЕ на сградата, се издава не по-рано от една година от въвеждане на мерките в експлоатация.
Всеки следващ по време сертификат обезсилва идадения преди него.
Сертиификатите в оригинал се прилагат в паспорта на сградата в частI, раздел IV „Сертификати“ и се съхраняват като неразделна част от него.

## Slide 27
ТЕМА: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕНОФАМИЛНИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

## Slide 28
Законът за ЕЕ с разпоредбата на чл.38,ал.1 определя кои сгради подлежат на задължително обследване за ЕЕ и сертифициране. Законът не предвижда забрана на сградите извън обхвата на тази разпоредба да бъдат изпълнявани мерки за подобряване на енергийните им характеристики.Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана за ЕЕ, включително и еднофамилните и многофамилните жилищни сгради.
Финансирането на дейностите и мерките за подобряване на ЕЕ на жилищни сгради може да се осигури от:
собствени средства на собственика/възложителя или
със средства от републикански програми и/или
от европейски програми или
по договори с гарантиран резултат или
със заемни средства от трети страни.

## Slide 29
Национални актове, предвиждащи средства за финансиране на дейности и мерки за подобряване на ЕЕ на жилищни сгради през програмния период 2021-2030 г.:
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030;
Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд
Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
ЗАБЕЛЕЖКА
В момента няма активни национални програми и програми от външни донори за финансиранена ЕЕ в жилищни сгради

## Slide 30
Благодаря за вниманието!
За контакти:
Агенция за устойчиво енергийно развитие
гл.експерт ТЗ-Плевен
инж.Петър Добрев,
тел./факс: 064/801 291 E-mail: Dobrev@SEEA.government.bg
www.seea.government.bg